## Slide 1
Дәріс 5. DHCP хаттамасы
DHCP сервері • динамикалық және статикалық бөлу • DHCP Relay
R1
192.168.1.1/24
SW1 (2960)
PC1 Static: 192.168.1.101
PC2 DHCP Client
PC3 DHCP Client
DHCP мақсаты
IP параметрлерін автоматты беру
Нәтиже
Қате IP енгізуді азайту
1

## Slide 2
Дәрістің мақсаты
DHCP хаттамасының міндетін және клиент–сервер жұмыс принципін түсіну.
DORA процесін: Discover → Offer → Request → Acknowledgment кезеңдерімен түсіндіру.
IP-мекенжайларды статикалық және динамикалық бөлу тәсілдерін салыстыру.
Cisco Router-ды DHCP Server ретінде негізгі командалармен баптау.
Excluded address, DHCP pool, default gateway және DNS параметрлерінің қызметін түсіну.
DHCP Relay не үшін қажет екенін және ip helper-address командасының рөлін түсіндіру.
DHCP жұмысын show және ipconfig командаларымен тексеру.
2

## Slide 3
DHCP дегеніміз не?
DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol, желідегі клиенттерге IP параметрлерін автоматты түрде беретін хаттама.
Клиент DHCP арқылы IP address, subnet mask, default gateway, DNS server сияқты параметрлерді ала алады.
DHCP әкімшіге әр компьютерге IP-адресті қолмен енгізу қажеттілігін азайтады.
IPv4 DHCP клиент–сервер алмасуында UDP 67 (server) және UDP 68 (client) порттары қолданылады.
Client
IP параметрлерін сұрайды
DHCP Server
Бос адрес пен параметрлерді ұсынады
Lease
IP адрес белгілі уақытқа беріледі
UDP
67 / 68
3

## Slide 4
Статикалық және динамикалық IP бөлу
Критерий | Статикалық IP | Динамикалық IP (DHCP)
Орнату | Қолмен енгізіледі | Автоматты беріледі
Адрес өзгеруі | Әдетте тұрақты | Lease/саясатқа байланысты
Әкімшілік еңбек | Көбірек | Аз
Қате енгізу қаупі | Жоғарырақ | Төменірек
Қолданылуы | Server, router, printer | PC, laptop, mobile client
Мысал | 192.168.1.101/24 | Pool ішінен автоматты
4

## Slide 5
DHCP жұмыс принципі: DORA
1. DISCOVER
Клиент DHCP серверін іздейді. Бастапқы сұраныс broadcast түрінде таратылады.
2. OFFER
DHCP Server қолжетімді IP адрес пен параметрлерді ұсынады.
3. REQUEST
Клиент таңдалған ұсынысты қабылдайтынын хабарлап, IP адресін сұрайды.
4. ACK
Server lease-ті растап, клиентке конфигурацияны бекітеді.
5

## Slide 6
DORA: клиент пен сервер арасындағы алмасу
DHCP Client IP жоқ
DHCP Server 192.168.1.200
DHCPDISCOVER
DHCPOFFER
DHCPREQUEST
DHCPACK
Нәтиже
Клиент IP address + mask + gateway + DNS параметрлерін алады.
6

## Slide 7
DHCP Pool дегеніміз не?
Network
Клиенттерге адрес берілетін желі: 192.168.1.0/24
Default Router
Клиенттердің gateway адресі: 192.168.1.1
DNS Server
Домен атауларын IP-ге түрлендіретін DNS адресі.
Excluded Address
Router, server, printer сияқты статикалық құрылғыларға арналған адрестерді DHCP тарату диапазонынан алып тастау керек.
7

## Slide 8
Cisco Router-ды DHCP Server ретінде баптау
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.20
192.168.1.1–20 адрестерін DHCP автоматты таратудан алып тастайды.
ip dhcp pool LAN
LAN атауымен DHCP pool құрады.
network 192.168.1.0 255.255.255.0
Pool қолданатын IPv4 желі мен масканы анықтайды.
default-router 192.168.1.1
DHCP клиенттеріне берілетін default gateway-ді көрсетеді.
dns-server 192.168.1.200
Клиенттерге берілетін DNS server адресін көрсетеді.
8

## Slide 9
DHCP Server: бір LAN ішіндегі мысал
R1
G0/0 192.168.1.1/24
SW1
PC1 Static 192.168.1.101
PC2 DHCP
PC3 DHCP
Excluded
192.168.1.1–100
DHCP Clients
192.168.1.102 және әрі қарай
Gateway
192.168.1.1
9

## Slide 10
DHCP Lease ұғымы
DHCP берген IP адрес клиентке шексіз емес, белгілі lease уақытына беріледі.
Клиент lease мерзімі аяқталмай тұрып адресін жаңартуға әрекет етеді.
Клиент желіден кетсе немесе lease аяқталса, адрес кейін pool-ға қайта пайдалануға қайтарылуы мүмкін.
Lease механизмі шектеулі IPv4 адрестерді тиімді пайдалануға көмектеседі.
Lease Start
Адрес берілді
Renewal
Клиент жаңартуды сұрайды
Expiration
Мерзім аяқталуы мүмкін
Reuse
Адрес pool-ға қайтады
10

## Slide 11
DHCP серверін тексеру командалары
show ip dhcp pool
DHCP pool, address utilization және диапазон туралы ақпарат береді.
show ip dhcp binding
DHCP арқылы берілген IP–client binding жазбаларын көрсетеді.
show ip dhcp conflict
DHCP анықтаған IP address conflict жазбаларын көрсетеді.
show running-config | section dhcp
DHCP-ке қатысты конфигурацияны көруге көмектеседі.
show ip interface brief
Router интерфейстерінің IP және up/down күйін тексереді.
11

## Slide 12
Клиент жағында DHCP-ті тексеру
Packet Tracer PC
Desktop → IP Configuration → DHCP
Windows клиент
ipconfig /all
Адрес жаңарту
ipconfig /renew
Адрес босату
ipconfig /release
Тексеру
IP address, subnet mask, default gateway және DNS параметрлерінің DHCP pool саясатына сәйкес келгенін салыстырыңыз.
12

## Slide 13
DHCP Server басқа желіде болса не болады?
PC1 192.168.10.0/24
SW1
R1
SW2
DHCP Server 192.168.20.200
Мәселе
DHCPDISCOVER бастапқыда broadcast. Router әдетте Layer 2 broadcast-ты басқа IP желіге тікелей өткізбейді.
Шешім
Клиент желісінің gateway интерфейсінде DHCP Relay конфигурацияланады.
13

## Slide 14
DHCP Relay дегеніміз не?
DHCP Relay — DHCP клиенті мен басқа subnet-та орналасқан DHCP Server арасындағы сұраныстарды жеткізетін аралық механизм.
Relay клиент жағындағы broadcast DHCP хабарламасын қабылдап, серверге бағытталатын хабарлама ретінде жеткізуге көмектеседі.
Cisco IOS-та негізгі команда — ip helper-address <DHCP-server-IP>.
Бұл команда DHCP клиенттері орналасқан subnet-тің router интерфейсіне қойылады.
Client LAN
192.168.10.0/24
Relay / Gateway
192.168.10.1
DHCP Server
192.168.20.200
Helper
192.168.20.200
14

## Slide 15
DHCP Relay: Cisco топологиясы
PC1 DHCP Client
PC2 DHCP Client
SW1
R1
G0/0: 192.168.10.1
SW2
DHCP Server 192.168.20.200
LAN 1
192.168.10.0/24 — DHCP клиенттер
LAN 2
192.168.20.0/24 — DHCP Server
R1 G0/0
ip helper-address 192.168.20.200
15

## Slide 16
DHCP Relay конфигурациясы
interface g0/0
DHCP клиенттері орналасқан LAN-ның gateway интерфейсіне өтеді.
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Клиенттік subnet үшін gateway адресін орнатады.
ip helper-address 192.168.20.200
DHCP сұраныстарын 192.168.20.200 серверіне relay етеді.
no shutdown
Router интерфейсін іске қосады.
show running-config interface g0/0
Helper address конфигурациясының интерфейсте бар екенін тексереді.
16

## Slide 17
DHCP Relay кезінде DORA қалай өтеді?
1
PC → DHCPDISCOVER broadcast → R1
2
R1 Relay → сұранысты DHCP Server-ге жеткізеді
3
Server → DHCPOFFER → R1 → клиент
4
Client → DHCPREQUEST → Relay → Server
5
Server → DHCPACK → Relay → Client
6
PC 192.168.10.0/24 желісінен IP параметрлерін алады
17

## Slide 18
Үш тәсілді салыстыру
Критерий | Static IP | DHCP Server | DHCP Relay
Негізгі қызмет | IP-ді қолмен бекіту | IP-ді автоматты тарату | Басқа subnet-тағы DHCP-ке жеткізу
Қайда бапталады | Клиентте | Server/Router-де | Клиент LAN gateway-де
Масштаб | Шағын/арнайы құрылғы | Көп клиент | Бір орталық DHCP, көп subnet
Артықшылық | Тұрақты адрес | Автоматтандыру | DHCP серверін орталықтандыру
Мысал | Server/Printer | PC/Laptop | Филиал/VLAN желілері
18

## Slide 19
DHCP жұмыс істемесе: тексеру алгоритмі
1
Клиент DHCP режимінде ме?
2
Кабель және switch/router интерфейстері up па?
3
DHCP pool network/mask дұрыс па?
4
Excluded-address қажетті диапазонды ғана қамти ма?
5
Default-router және DNS параметрлері дұрыс па?
6
Басқа subnet болса — ip helper-address дұрыс интерфейсте ме?
19

## Slide 20
Қорытынды
DHCP
IP параметрлерін автоматты береді
DORA
Discover → Offer → Request → ACK
Lease
IP адрес уақытша беріледі
Static IP
Арнайы құрылғылар үшін тұрақты адрес
DHCP Relay
Басқа subnet-тағы серверге сұранысты жеткізеді
Негізгі логика: Client → DORA → DHCP Pool → IP/Mask/Gateway/DNS.
Бірнеше subnet болғанда: Client broadcast → Gateway/Relay → DHCP Server.
Негізгі Cisco командалары: ip dhcp pool, excluded-address, default-router, dns-server, ip helper-address.
20